Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях Сахалинского управления Ростехнадзора

за  9 месяцев 2016 года.

Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

Сведения о техногенных авариях на опасных производственных объектах

За отчетный период на подконтрольных Управлению  предприятиях произошли 2 аварии.   (2015 г. - 1)

- произошла авария (ПС).   19 января 2016 года в 15 часов 17 минут (время, указанное на контрольно – измерительном комплексе канатной дороги) на территории ОАУ «СТК «Горный воздух», на пассажирской подвесной канатной дороге ППКД – 264Г (далее по тексту - ППКД), была зафиксирована авария, а именно: сход каната на  опоре №7секции №1ППКД.

В день аварии Сахалинская гидрометеослужба спрогнозировала сильный порывистый ветер и осадки в виде снега. Секция № 2 ППКД не запускалась в работу по погодным условиям. На контрольно – измерительном комплексе канатной дороги верхней станции фиксировались порывы ветра до 15 м/с (предельные для эксплуатации). По решению Федорова  Андрея Николаевича, ответственного за содержание канатной дороги в исправном состоянии и за безопасную эксплуатацию, секция №1ППКД была запущена в работу. Согласно технической документации, на  канат секции №1ППКД зацепили 16 кабин.

После аварийной остановки ППКД и информации на пульте управления о сходе каната на опоре № 7, Федоров А.Н. направился к месту аварии. Он обнаружил, что одно из средств подвижного состава,  кабина № 38, сорвалась с каната и находится в 10 метрах от опоры № 7. Людей в этой кабине не было. В ходе осмотра секции № 1 ППКД, спасательной бригадой были сняты на землю и эвакуированы пассажиры, находящиеся в одной из кабин.

Затем работники ОАУ «СТК «Горный воздух» установили на штатное место канат, сошедший с опоры № 7, запарковали подвижной состав, а упавшую кабину перевезли в ангар.

Технические и организационные причины аварии.

На основании изучения технической документации, осмотра места аварии и кабины № 38, опроса очевидцев и должностных лиц, материалов обследования специалистами завода производителя, комиссия делает следующие выводы о причинах аварии.

Во время движения кабины № 38 к верхней станции, на участке между опорами №6 и № 7, установленный и слабо натянутый оптоволоконный кабель сильно раскачало ветром в разные стороны, и он зацепился за зажим. По мере продвижения кабины № 38 наверх, сила, действующая со стороны кабеля на зажим, возрастала, смещая зажим вверх и вовнутрь по направлению к оси канатной дороги. Под действием этой силы зажим, двигаясь, перемещал канат на роликовом балансире опоры № 7 вовнутрь. Перед заездом подвижного состава на опору № 7, вращающее усилие и вертикальная нагрузка, которые оказывал кабель на зажим, стали настолько велики, что зажим свернуло с каната, а кабина упала на землю.

Данный оптоволоконный кабель со специальным кевларовым сердечником был проложен по опорам ППКД без согласования с проектировщиком и производителем канатной дороги.

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии.

1. В соответствии с планом учреждения по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций, службой спасения произведена эвакуация пассажиров с подвижного состава ППКД.

2. Канат установлен на штатное место, подвижной состав запаркован, а упавшая кабина перевезена в ангар.

3. На опоре № 7 проведены работы по замене роликов № 2, № 4 и № 5.

4. Проведена магнитная дефектоскопия канатов.

5. Оптоволоконный кабель ДПТа-П-32У (4*3)30 демонтирован со всех опор.

Последствия от аварии:

| Вид ущерба | Величина ущерба, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Прямой ущерб | 1 008 |
| В том числе ущерб имуществу третьих лиц | 0,0 |
| Расходы на ликвидацию (локализацию) аварии | 0,0 |
| Социально-экономические потери | 0,0 |
| В том числе гибель (травмирование) третьих лиц | 0,0 |
| Косвенный ущерб | 0,0 |
| В том числе для третьих лиц | 0,0 |
| Экологический ущерб | 0,0 |
| Потери от выбытия трудовых ресурсов | 0,0 |
| ИТОГО: | 1 008 |
| В том числе ущерб третьим лицам и окружающей природной среде | 0,0 |

2. 05 апреля 2016 г. произошла авария (МТ) на опасном производственном объекте «Участок магистрального нефтепровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре» от 186 км до 615 км», регистрационный номер № А77-00832-0042 ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».

Основной технической причиной аварии явилась коррозии металла, образовавшейся по причине  контакта металла трубы с грунтом (коррозионной средой) вследствие отслоения, растрескивания и разрушения битумной изоляции трубопровода.

Физический износ участков магистрального нефтепровода (по участку 493 км, превышение фактического срока эксплуатации (51 год) в сравнении с нормативным сроком эксплуатации нефтепровода согласно инвентарной карточке учета основного средства (33 года), составляет 18 лет. Дата ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода 1965 г. Необходимо полная замена значительных участков нефтепровода.

Сведения о техногенных авариях на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период аварий на объектах энергетики, ГТС объектов энергетики и водохозяйственного комплекса, подлежащих расследованию Ростехнадзором,   не было (в 2015г. - 0).

Несчастных  случаев, в том числе  со смертельным исходом не было (в 2015г. -0).

Травматизм со смертельным исходом на опасных производственных объектах.

За отчетный период произошел 1 (один) случай травматизма со смертельным исходом на опасных производственных объектах (2015 г. – 0).

19 апреля 2016 года на шахте ООО «Сахалиуголь-6» произошел  несчастный случай со смертельным исходом с горнорабочим подземным участка № 2 Федотовым И.С. В 20 часов 20 минут (м.в.) во время движения электровоза в районе погрузочного пункта горнорабочий Федотов И.С. самовольно запрыгнул в кабину, но был зацеплен  вагоном, стоящим на соседнем  пути и затянут между вагоном и электровозом, что привело к травме не совместимой с жизнью.

Травматизм с тяжелым исходом на опасных производственных объектах:

За отчетный период произошел 1 (один) случай травматизма с тяжелым исходом на опасных производственных объектах (2015 г. – 0).

20 января 2016 года на шахте ООО «Сахалиуголь-6»  тяжелый несчастный случай с горным мастером Радчуком А.С. подрядной организации ООО «ДДС-Плюс». Во время доставки оборудования по транспортерному штреку 736 горный мастер Рудчук А.С. получил перелом левой ноги сорванной с крепления лебедкой ЛВ-25. Лебедка ЛВ-25 была закреплена не по пасторту.

Травматизм со смертельным исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору:

За отчетный период на объектах энергетики  травматизм со смертельным исходом не было (2015 г. - 0).

Травматизм с тяжелым исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору:

За отчетный период на объектах энергетики  травматизм с тяжелым исходом не было (2015 г. - 0).